|  | INSTRUCCIÓN DE TRABAJO | IT PS 10/05 |
| --- | --- | --- |
|  | BUENAS PRÁCTICAS AMBIENTALES USUARIOS | Revisión: 3 | Mayo 2017 |
| El Puerto de Addaya mantiene un compromiso con la protección del medio ambiente. Para conseguir este compromiso es importante la colaboración de todos y cada uno de los usuarios del puerto. Esta Instrucción de Buenas Prácticas contiene una serie de recomendaciones mediante las cuales podemos ayudar a conservar los recursos naturales: Gestión de RESIDUOS Deposite los residuos urbanos en los lugares indicados para ello. Nunca los tire al mar. Se han dispuesto contenedores de papel/cartón, envases plásticos, vidrio y basura orgánica en el Punto Verde para que se pueda realizar una separación selectiva de estos residuos. Deposite los residuos peligrosos: baterías, fluorescentes, aceites, filtros, botes de pintura…, en los contenedores destinados a tal efecto en el Punto Verde. Existe un servicio de recogida de agua de sentinas del interior de las embarcaciones. Únicamente han de solicitar el servicio en las oficinas del puerto. LIMPIEZA A la hora de limpiar el barco no deje abierta la toma de agua sin necesidad, use un dispositivo regulador (pistola en la manguera). Utilice jabones y detergentes que sean biodegradables. Utilice cubiertas protectoras en caso de realizar tareas de limpieza o mantenimiento que puedan perjudicar a las embarcaciones vecinas. VERTIDOS Realice un mantenimiento periódico de los motores y de la embarcación. Evite derrame de combustibles, revise los depósitos y las mangueras para evitar fugas. Está prohibido y rigurosamente penalizado verter al mar y al alcantarillado materias peligrosas y/o contaminantes: pinturas, aceites, carburantes… En caso de derrame accidental comuníquelo inmediatamente a Marinería. Si realiza reparaciones y mantenimiento a flote, extreme las precauciones para evitar el derrame de productos tóxicos al mar. Está prohibido descargar las sentinas al mar, solicite en las oficinas del puerto o a Marinería el servicio de descarga de sentinas y aguas residuales. Durante la NAVEGACIÓN Intente fondear en lugares donde no se destruya fondo marino. Respete la flora y fauna marina, tanto en la superficie como en el fondo. Extreme las precauciones cerca de las áreas protegidas. Cumpla con la normativa de navegación, señales, vedas y pesca. Modere la velocidad en la navegación y en la maniobra, ahorrará combustible. EMISIONES ATMOSFERICAS No mantenga encendidos los motores innecesariamente. Limite el uso de aerosoles y productos tóxicos, intente buscar aquellos productos menos agresivos con el medio ambiente. Evite ruidos molestos en las tareas de mantenimiento y limpieza. En caso de uso de DUCHAS y CUARTO DE LAVADORAS Apagar las luces de los cuartos de duchas y lavadoras después de ser utilizados. Asegurarse de cerrar bien los grifos. No utilizar el inodoro como papelera. Optimice, en cuanto le sea posible, la carga de la lavadora. |
| Elaborado por la Responsable de Calidad y Medio Ambiente |